краткое содержание)): белый тонкий провод режем (это провод управления дворниками в прерывистом режиме, на нем "+" всегда при включении первого режима переключателя дворников). На фото видно, что питание ДДА (желтый провод) запитан от того конца белого провода, что выходит из колодки. Сигнал с ДДА (красный ) отправляем на другой отрезанный конец белого провода, идущего в жгут. Парковка дворников (зеленый провод ДДА) цепляем на розовый провод в колодке. Ну и черный к черному - масса.

В итоге имеем: ДДА включается только при переводе переключателя дворников в первое (прерывистое) положение. Остальные режимы остались без изменений.

Вот и вся арифметика. Буду рад, если оказался полезным...

С уважением, Дмитрий К.

vyazniki-energy@mail.ru

http://www.drive2.ru/cars/renault/duster/duster/mr-dimon/journal/2663529/